Absperrkugelhahn Gas

Messingmaterial aus bleifreiem, entzinkungsresistentem Messing (z.B.: CW724R).

Elastomere aus gasbeständigem NBR-Material nach DIN EN 682.

Für den Erdeinbau, geeignet für Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260/I bis MOP 4.

Bedienungsvierkant aus austenitischem Edelstahl mit min. 17% Chrom-Anteil, mit Bohrung für die Einbaugarnitur, Schließwinkel 90°, Absperrkugel aus A4-Edelstahl mit Teflon-Dichtung als Betriebsabsperrung.

Mit schmutzdichter Anschlussmöglichkeit einer Verschlussscheibe der Einbaugarnitur.

Beiderseits mit Innengewinde nach DIN EN 10226-1, zusätzlich mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System.