Standrohr

für Unterflurhydranten DN 80 nach DVGW-Arbeitsblatt W 331, für Trinkwasser, auch geeignet für Trinkwasserversorgung nach DIN 2001-2. Werkstoffe nach DIN 50930-6. Komplett montiert und einer Dichtheitsprüfung DIN ISO 2859, DIN 3230, unterzogen und desinfiziert.

Bestehend aus:

Standrohr-Unterteil mit schwerer Pressmessing-Fußverschraubung, mit Messing-Gleitring und Gummidichtung, zusätzlich mit Kegelsieb und Federring aus A4-Edelstahl. Gewichtsoptimiertes Steigrohr ø 60 mm aus A4-Edelstahl mit Aufkleber „Benutzerhinweis“. Griffstück aus Pressmessing, mit Gravurfläche, mit drehbarem Gewindeeinsatz und massiven, demontierbaren Drehgriffen mit  Kunststoffüberzug. Inklusive Verschlusskappe für Fußverschraubung.

Standrohrkopf mit Belüfter, mit Überwurfmutter für WZ, mit bis zu 7 Messing-Auslaufventilen DN 20, mit jeweils nachgeschalteter, DVGW-zugelassener Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717 und Messing-GEKA-Verschraubung. Sicherungseinrichtung als Rückflußverhinderer oder alternativ als Systemtrenner BA, gegeneinander austauschbar.

Mit Steigrohr-Wasserzähler-Passstück Q3 4 und Ausdrehsicherung durch Madenschraube.

Anzahl Auslaufventile:	..... Stk.

Artikel-Nr. 117240. 	für Ausführung mit Rückflußverhinderer

Artikel-Nr. 117244.	für Ausführung mit Systemtrenner BA

Optional: Steigrohrbeschriftung durch Hochleistungs-PVC-Folie, mit Wunschtext, in üblichen Standardfarben.

Farbe:			...............

Text:			.............................................

Artikel-Nr. 0855311