Standrohr-Unterteil

für Unterflurhydranten DN 80 nach DVGW-Arbeitsblatt W 331, für Trinkwasser, auch geeignet für Trinkwasserversorgung nach DIN 2001-2. Werkstoffe nach DIN 50930-6. Komplett montiert und einer Dichtheitsprüfung DIN ISO 2859, DIN 3230, unterzogen und desinfiziert.

Bestehend aus:

Standrohr-Unterteil mit schwerer Pressmessing-Fußverschraubung, mit Messing-Gleitring und Gummidichtung, zusätzlich mit Kegelsieb und Federring aus A4-Edelstahl. Gewichtsoptimiertes Steigrohr ø 60 mm aus A4-Edelstahl mit Aufkleber „Benutzerhinweis“. Griffstück aus Pressmessing, mit Gravurfläche, mit drehbarem Gewindeeinsatz und massiven, demontierbaren Drehgriffen mit  Kunststoffüberzug. Inklusive Verschlusskappe für Fußverschraubung.

Artikel-Nr. 1175008		Ausführung Rp 1“

Artikel-Nr. 1175108		Ausführung Rp 1 ¼“

Artikel-Nr. 1174808		Ausführung Rp 2“

Optional: Steigrohrbeschriftung durch Hochleistungs-PVC-Folie, mit Wunschtext, in üblichen Standardfarben.

Farbe:			...............

Text:			.............................................

Artikel-Nr. 0855311