Gartenhydrant DN 25

für den Erdeinbau, für Wasser PN 16. Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung mediumberührende Werkstoffe gem. Metall-Bewertungsgrundlage sowie KTW- und Elastomer-Leitlinien des Umweltbundesamtes. Komplett montiert und einer Dichtheitsprüfung DIN ISO 2859, DIN 3230, unterzogen.

Gartenventil aus entzinkungsbeständigem Pressmessing, mit Spindel aus austenitischem Edelstahl mit mind. 17% Chrom-Anteil, Ventilkegel nicht drehend, konisch dichtend, mit zusätzlicher PTFE-Weichdichtung, mit selbsttätiger Entleerung. Innengewinde nach DIN EN 10226-1, zusätzlich mit O-Ring-Kammer für das EWE-O-Ring-System, mit Steigrohr aus A4-Edelstahl und Führungsscheibe mit Bajonettanschluss sowie Einbaugarnitur. Mit feuerverzinkter Schlüsselstange und PE-Hülsrohr. PE-Material ohne Zusätze von Re-Granulat.

Anschluss: Rp 1’’

Abgang: Bajonett für Gartenstandrohr DN 25

Rohrdeckung:   □1,00m  □1,25m  □1,50m  □1,75m

Artikel-Nr. 	110143.

1101412 	  □  1,00 – 1,50m verstellbar

Sickerpackung für Gartenhydrant

aus Polystyrol, zweiteilig, 330/330/200 mm

Artikel-Nr.  5102099

Straßenkappe für Gartenhydrant

ähnlich DIN 4055, aus Gusseisen mit Edelstahlsteg, Deckelaufschrift: EWE-Gartenhydrant

Artikel-Nr. 6160099