PE-Kolbenschieber

DIN-DVGW-Zulassungen nach 3546-1 und VP 600, für Erdeinbau, für Wasser PN 16.

Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung Messingmaterial aus bleifreiem, entzinkungsresistentem Silicium-Messing (CW724R), gem. der Liste trinkwasserhygienisch geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes.

Nicht steigende Spindel aus austenitischem Edelstahl mit mind. 17% Chrom-Anteil, mit mehrgängigem Rundgewinde und doppelter O-Ring-Spindel-Abdichtung, weichdichtendem EPDM-Kolben, freier und glatter Durchgang, Oberteil mit Linksgewinde und Bajonettriegel, beiderseits mit PE-Schweißstutzen.

Abmessung: d .... mm x d .... mm

Artikel-Nr. 11115..