PE-Absperrkugelhahn

für Erdeinbau, für Wasser PN 16 und Gas PN 4. Zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung Messingmaterial aus bleifreiem, entzinkungsresistentem Silicium-Messing (CW724R), gem. der Liste trinkwasserhygienisch geeigneter metallener Werkstoffe des Umweltbundesamtes.

Kugelhahn aus Pressmessing, beiderseits mit direktem PE-Rohr-Anschluss. Bedienungsvierkant aus austenitischem Edelstahl mit mind. 17% Chrom-Anteil, mit doppelter O-Ring-Abdichtung, mit „Offen-Zu“-Begrenzung, Schließwinkel 90°, geschützter, doppelt anschlagender Begrenzungsstift, Absperrkugel aus A4-Edelstahl mit Teflon-Dichtung als Betriebsabsperrung.

Abmessung: DN 40, d .... mm x d .... mm

Artikel-Nr. 11119..