Teleskop-Einbaugarnitur mit Arretiersystem

für Erdeinbau, komplett montiert, für stufenlos verstellbare Rohrdeckungen, für alle EWE-Anbohrarmaturen und EWE-Erdeinbauarmaturen.

Zweiteiliges Gestänge aus Vierkantstahl und Vierkantrohr, Betätigungsvierkant kaltgeschmiedet, die gesamte Oberfläche einschließlich Schnittkanten feuerverzinkt, stufenlos verstellbar durch auszuggesichertes Spiralfedersystem, mit Niro-Spiralfeder und zwei verschleißarmen Polyamidhülsen zum Schutz der Feuerverzinkung, mit Vierkantschoner aus Temperguss, feuerverzinkt.

PE-Hülsrohr mit Zentrierkappe, mit blauer, schmutzdichter und wasserabweisender Elastomerdichtung mit Markierungsfunktion, zusätzlich mit Vorbereitung zur Aufnahme von Markierungssteckern, mit PE-Abstreifring am Hülsrohr, PE-Glocke mit Spezial-Verschlussscheibe blau für EWE-Anbohrarmaturen mit Bajonettsystem, zur Arretierung und gegen Versanden des Glockenhohlraumes.

Mit fest angebrachtrem, reflektierendem, ausziehbarem und flexiblem Markierungsfähnchen.

PE-Material ohne Zusätze von Re-Granulat.

Kuppeln ohne zusätzliches Verbindungselement durch Arretiersystem.

Abmessung: Rohrdeckung von .... m bis .... m

Artikel-Nr. 61525..

Optional mit gelber Markierungskappe

Artikel-Nr. 5151599